Pakning af farligt affald

Inden en emballage tages i brug tjekkes om den er god nok. Ren, i god stand, ikke for gammel, har god nok godkendelse og er egnet til affaldet. Fx må I ikke bruge jernemballager til ukendt- og syreaffald. Der kan være specielle krav til emballagen, dette vil normalt stå på jeres sorterings skilte, hvis det er tilfældet.

Start med at hælde ca. 5-10 cm vermiculite/perlite i bunden.

Derefter stilles bøtter og dunke ned med låget opad.

Småemballager, der er utætte eller skrøbelige, placeres først i en hvid hjælpespand sammen med vermiculite, lukkes og stilles herefter ned i fadet. Når første lag er lavet hældes der vermiculite ned mellem bøtterne og over dem, så der er klar til næste lag. Således fortsættes der til fadet er fyldt, og der afsluttes med vermiculite. Der skal bruges pakkemateriale (vermiculite/perlite) til de fleste fraktioner (følg skiltene over fraktionerne).

Husk altid at lukke spænde-lågfade med en split!

Ved pakning af spraydåser i fade eller containere kommes lidt vermiculite i bunden, og ellers ikke noget. Spraydåser behøver ikke at stilles med låget opad. Ved pakning af spray i containere lukkes inderlineren ikke!

Malingsaffald (UN 1263) pakkes uden brug af vermiculite og posen lukkes altid med kun én strips.

Småbatterier pakkes i spændelågsfad i en plastpose, som snøres løst, eller der laves et lille lufthul i posen til eventuel overtryk!